## Slide 1: IoTを用いた総合環境 モニタリングシステム 進捗報告３
7535013H 掛水 誠矢

## Slide 2: 演習内容～モデリング～
目標：
  ユースケース図、ユースケース記述、
  アクティビティ図
  オブジェクト図
  クラス図
  シーケンス図
を作成する。

## Slide 3: 進捗状況
システムの目的・機能を再考
UMLを用いたシステムの設計
（システムの詳細について、きちんとした打ち合わせが必要）
開発に必要な情報の収集
（センサー類について、使用するボードについて）

## Slide 4: 目的
【目的】
学校の教室など、数人から数十人程度が利用する部屋の広さや室内の人数、二酸化炭素濃度などの環境値をもとに、感染症予防の観点から感染リスクのレベルを通知するとともに、三密を回避し、感染リスクを軽減する環境づくりをサポートする。
・感染症予防対策のルールを守ってもらう
・感染症予防対策の基準を定める
【要求】
比較的低いコストで導入できる
感染症予防のため、誰でも簡単に利用できる

## Slide 5: 総合環境モニタリングシステム
各種センサで、室内の環境を
モニタリングする
室内環境を評価し、利用者に通知
（LEDライトなど）

## Slide 6: システムの構成
人感センサ
気温・湿度センサ
二酸化炭素濃度センサ
Arduinoボード
LEDライト
通信して他のコンピュータやクラウドと連携するなどといった目的には不向き

## Slide 7: 感染予防対策ルール設定
標準
・
・
最高
レベル
・
一定時間（3分程度）ごとのデータをもとに室内環境を分析（上限人数の80％以上の人数が滞在中の時間帯のみ）
・いずれの警戒レベルでも、床面積に対する人口密度が基準値を超えていれば警告
・CO2濃度が基準値を一定時間（15分程度）連続で超えていれば室内に滞在できる上限人数を少なく設定し、換気を
要請するとともに、警戒レベルを上げる
⇒一定時間基準値をクリアできれば上限を緩和し、警戒レベルを下げる
床面積だけではわからない部屋ごとの特性があるため、部屋ごとに基準を設定する
CO2濃度の
許容範囲
感染予防ルール
部屋の警戒レベル
CO2濃度（測定値）
滞在可能人数（レベルに応じて設定）
少
多
部屋の広さに応じて設定

## Slide 8: システムの基本機能
・以下の2要素を監視し、警告を出す
・床面積に基づく滞在可能な上限人数を守れているか
（各警戒レベルでの上限人数は目安であり、警告の対象にはしない）
・各警戒レベルでのCO2濃度基準値を超えていないか
・CO2濃度の変化の仕方から、その部屋にあった上限人数、警戒レベルを設定する。
警告が出されるのは、
床面積に基づく滞在可能上限人数を越えた時または、各レベルでのCO2基準値を超えた時

## Slide 9: システムの機能（詳細）
＜詳細＞
床面積はシステム利用にあたって初期設定する
推奨環境として部屋の広さを定める（○㎡以下など、主に学校の教室での利用を想定）
各警戒レベルでの上限人数の80％以上の人数が滞在中の時にのみ、室内環境を分析し、感染予防
ルール・警戒レベルの設定を行う （部屋ごとの警戒レベル下での監視モード）
80％未満の場合、標準警戒レベルでのルールで換気を要請するのみ
（標準警戒レベル下での監視モード：感染予防ルール・警戒レベルは固定）
＜考慮すべきポイント＞
最高警戒レベルでのCO2基準値を一定時間連続で超えた場合の動作

## Slide 10: システムに関するデータ
建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管理法）では換気回数ではなく、室内の一酸化炭素濃 度(10ppm）や、二酸化炭素濃度（1000ppm）の基準を設定することで、居室の適切な換気量を確保すること を求めている。
満員電車内などを除き、1000ppmを超える環境は身の回りには少ない

## Slide 11: センサ類に関して
・ドリフト要因が少ないもの ⇒ 測定器そのものの構造や劣化に伴う測定値の誤差が出にくいもの
測定対象や条件を固定しても、時間とともに示される値がしだいにずれること。
・安価なもの

## Slide 12: 二酸化炭素濃度センサ
非分散型赤外線吸収センサ（NDIR）センサは一般空調設備向けのセンサ市場で高いシェア
感度が非常に高い。
商品寿命が長く、環境変化の影響を受けない。
CO2には赤外領域の波長4.26μmの光を吸収する特性がある。
⇒CO2を含む気体に赤外線放射を透過させ、気体を透過する赤外線放射の量から、期待に含まれるCO2濃度を測定
単一光源二波長センサでは、常時人がいたり、400ppm以上のCO2ガス
が残留するような環境下でも高い精度で測定できる。

## Slide 13: 温度・湿度センサ
温度センサには測温抵抗体と熱電対がある
・測温抵抗体
ドリフトが起こる要素がいくつかある
サーミスタ・・・小型で安価
白金測温抵抗体・・・高精度
・熱電対
測定できる温度領域が広く、安価で、応答速度も速い
サーモカップル・・・極高温下や過酷な環境で使用できる（1700℃あたりまで測定可）
・デジタル温度・湿度センサ
IoTシステムなどで広く用いられる

## Slide 14: カメラ
室内の人数をカウント
１分おきの画像データから、室内の人数をカウントする
（OpenCVを利用）

## Slide 15
総合環境モニタリングシステム
ユースケース図
室内環境を観測する
室内環境を分析する
室内環境観測
システム
LED
室内環境分析
システム
警告に対し、適切に
換気を行う
部屋情報
ユーザ
人数カウント
システム

## Slide 16
総合環境モニタリングシステム
ユースケース図
室内環境監視モードを
開始する
室内環境観測
システム
部屋情報
室内環境分析
システム
警戒レベルの確認・
換気要請の受け取り
LED
ユーザ
人数カウント
システム
部屋情報を登録する

## Slide 17
ユースケース名 | メインイベントフロー
室内環境監視モードを開始する | 1.ユーザが部屋の出入りをする。 2.人感センサ、カメラにより人の出入りを感知し、それに応じて室内の人数をカウントする。 3.室内環境監視システムは室内の人数に応じた監視モードを開始する。 4.室内環境監視システムは各監視モードでCO2濃度を測定し、測定した値に応じて換気要請を出すなどの対応をとる。
部屋情報を登録する | 1.ユーザは機器を取り付け、システム運用の対象とする部屋の床面積を登録する。 2. この部屋情報をもとに標準警戒レベルでの滞在可能上限人数を定め、室内環境分析システムにより警戒レベルが上げられた場合に、目安として定める滞在可能上限人数を設定する。
警戒レベルの確認・換気要請の受け取り | 1.一定時間ごとに測定される室内環境の測定値をもとに、室内環境分析システムでの分析を開始する。 2.CO2濃度が各警戒レベルでの基準値を一定時間連続で超えると、室内環境分析システムが警戒レベルを上げ、滞在可能人数の上限を制限するとともに、喚起を要請する。 2.室内に滞在する者は部屋の警戒レベルを確認するとともに、換気要請が出された場合には要請に従って換気を行う。
ユースケース記述

## Slide 18
顧客情報とカゴ情報を結びつける
ユーザの商品の出し入れ感知指示を出す
各種センサーに動作指示を出す
センサーによる読み取りを開始する
指示を受信する
動作指示を受信する
「商品のバーコードを読み取る」
「商品の出し入れをする」
クラウドサーバ
Raspberry Pi
各種センサー
Webカメラ
Raspberry Pi
クラウドサーバ
カゴの中の商品の
バーコードを読み取る
入れられた商品情報を追加する
商品情報をサーバに送信する
商品情報を
記録する
商品情報を受信
する
商品情報を送信
する
商品情報をクラウドサーバに記録する
アクティビティ図

## Slide 19
カゴの中の商品の
出入りを読み取る
入れられた商品があれば
バーコード読み取り指示を出す
指示を受信する
商品情報を
記録する
カゴの中の商品の
バーコードを読み取る
[商品の出入りがある]
[商品の出入りがない]
手の出入りを読み取る
手の出入りがあれば
バーコード読み取り指示を出す
指示を受信する
商品情報を
記録する
カゴの中の商品の
バーコードを読み取る
[手の出入りがある]
[手の出入りがない]
「カゴの中の商品の出入りを感知をする」
「手の出入りを感知する」
ひずみゲージ
Webカメラ
Raspberry Pi
超音波センサ
Webカメラ
Raspberry Pi

## Slide 20
ユーザーは顧客情報をレジに入力する
サーバーから顧客・カゴ情報に合致する商品情報を照会する
商品情報をもとに金額をユーザに求める指示を出す
買い物の情報をユーザに通知する
レジは顧客情報とカゴが合致するか確認する指示を出す
「会計をする」
レジ
クラウドサーバ
指示を受信する
[合致しない]
[合致する]

## Slide 21
商品:XXXXX
商品:ZZZZZ
商品:YYYYY
XXXXX:item
name=XXXXX price=100 manufacturer=abcd
YYYYY:item
name=YYYYY price=200 manufacturer=efgh
ZZZZZ:item
name=ZZZZZ price=300 manufacturer=ijkl
「オブジェクトとオブジェクト図」

## Slide 22
カゴ
（Raspbery Pi）
ひずみゲージ
クラウド
サーバ
超音波センサ
Webカメラ
商品1
商品名=XXXXX 値段=100
商品2
商品名=YYYYY 値段=200
「システム全体のオブジェクト図」
「データに関するオブジェクト図」
商品3
商品名=ZZZZZ 値段=300
顧客1
名前=abc 顧客No.=0001
顧客2
名前=def 顧客No.=0002
顧客3
名前=ghi 顧客No.=0003
カゴ1
カゴNo.=1001
カゴ2
カゴNo.=1002
カゴ3
カゴNo.=1003

## Slide 23
Webカメラ
+バーコードを読み取る():void
+送信する():void
Raspberry Pi
+受信する():void
+送信する():void
+記録する():void
超音波センサ
+手の出入りを感知する():void
+送信する():void
ひずみゲージ
+商品の出入りを感知する():void
+送信する():void
クラウドサーバ
+受信する():void
+支持を送信する():void
+商品情報を記録する():void
+カゴと顧客情報を管理する():void
*
1
システム構成のクラス図

## Slide 24
顧客情報
-名前 -顧客No.
カゴ情報
-カゴNo.
記録
商品情報
-商品名 -値段
記録データのクラス図

## Slide 25
:クラウドサーバ
:Raspberry Pi
:各種センサ
1:顧客情報とカゴ情報を結びつける()
1.1:商品の出し入れ感知指示を出す()
1.1.1:受信する()
1.1.1.1:各センサに動作指示を出す()
1.1.1.2:受信する()
1.1.1.2.1:センサによる読み取りを開始する()
「商品の出し入れをする」

## Slide 26
:Webカメラ
:Raspberry Pi
:クラウドサーバ
1:バーコードを読み取る()
1.1:商品情報を記録する()
1.1.1:受信する()
1.1.1.1:記録する()
1.1.1.2:受信する()
1.1.1.2.1:商品情報を記録する()
「商品のバーコードを読み取る」

## Slide 27
:ひずみゲージ
:Webカメラ
:Raspberry Pi
1:商品の出入りを感知する()
1.1:バーコード読み取り指示を出す()
1.1.1:受信する()
1.1.1.1:バーコードを読み取る()
1.1.1.2:受信する()
1.1.1.2.1:商品情報を記録する()
「カゴの中の商品の出入りを感知する」

## Slide 28
:超音波センサ
:Webカメラ
:Raspberry Pi
1:手の出入りを感知する()
1.1:バーコード読み取り指示を出す()
1.1.1:受信する()
1.1.1.1:バーコードを読み取る()
1.1.1.2:受信する()
1.1.1.2.1:商品情報を記録する()
「手の出入りを感知する」

## Slide 29
:レジ
:クラウドサーバ
1:顧客情報を受け付ける()
1.1:顧客情報、カゴ情報照会指示を出す()
1.1.1:受信する()
1.1.1.1:顧客情報、カゴ情報を照会する()
1.1.1.2:顧客情報に合致する商品情報を照会する()
1.1.1.3:商品情報をもとに金額を請求する()
1.1.1.4:買い物情報をユーザーに通知する()
「会計をする」